ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Усть-Катавского городского  округа

____________________Семков С.Д.

__________________________2016г.

ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид градостроительной документации | Проект планировки и проект межевания территории II очереди строительства МКР-5 в границах: ул. Автодорожная, ул. Некрасова, ул. Проектная 2, МКР-5 города Усть-Катава, Челябинской области под жилищное строительство блокированного, усадебного и коттеджного типа, с выполнением инженерно-геодезических изысканий для проектных и строительных работ. |
| 2 | Обоснование для подготовки градостроительной документации | Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 03.11.2015г. № 1364 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории II очереди строительства МКР-5 в границах улиц Автодорожной, Некрасова, Проектная 2, МКР-5, города Усть-Катава, Челябинской области» |
| 3 | Заказчик | Администрация Усть-Катавского городского округа |
| 4 | Разработчик градостроительной документации | По выбору заказчика |
| 5 | Нормативно-правовая база подготовки градостроительной документации | Градостроительную документацию разработать в соответствии со статьями 42-46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом города Усть-Катава, разработанным ФГУП «Уралмаркшейдерия» в 2008 году и утверждённым решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 23.09.2009г. № 166 и Правилами землепользования и застройки территории города Усть-Катава, разработанными ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2009 году и утверждёнными решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 27.02.2010г. № 38 |
| 6 | Описание проектируемой территории с указанием её наименования и основных характеристик | Площадь участка ориентировочно составляет7,2га. Участок находится в нагорной части города Усть-Катава. Согласно Правилам землепользования и застройки города Усть-Катава, утверждённым решением Собрания Усть-Катавского городского округа от 27.02.2010г. №38 территория в границах: ул. Автодорожная, ул. Некрасова, ул. Проектная 2, МКР-5 города Усть-Катава, Челябинской области относится к нескольким территориальным зонам: А 2.3 – гидропарки, парки, скверы, бульвары, пляжи, объекты физкультуры и спорта; В 2 – блокированной застройки; К 7 – магистрали городского и районного значения. Градостроительные регламенты указанных территориальных зон опубликованы на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа в сети Интернет. Характеристика границ проектируемого Участка: Участок ограничен: С северо-востока участок граничит с территорией усадебной и коттеджной застройки улицы Некрасова, на востоке и юго-востоке – проектными красными линиями перспективной автомагистрали улицы Некрасова и улицы Проектной 2, с юго-западной стороны существующей озеленённой территорией защитных, санитарно-защитных зон и существующей усадебной и коттеджной застройкой. Участок предназначен для размещения объектов блокированного, усадебного и коттеджного жилищного строительства, строительства социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Планировочное решение выполнить с учетом ранее сформированных земельных участков. |
| 7 | Цель разработки и задачи градостроительной документации | Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры квартала для размещения объектов блокированного, усадебного и коттеджного жилищного строительства, а также строительства социальных объектов с выполнением топогеодезических изысканий на вышеуказанную территорию, с нанесением всех инженерных коммуникаций Задачи разработки документации по планировке территории: - установить красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений; - установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры; - определить параметры транспортного и инженерного обеспечения для развития территории; - установить границы зон с особыми условиями использования территорий. |
| 8 | Состав градостроительной документации | До начала проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания для проектных и строительных работ. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ: Система координат: МСК 74. Система высот: Балтийская. Масштаб 1:500; Сечение рельефа: 0,5 Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям выполнить согласно: - СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства, изд. г Москва, Минстрой России, 1997г. - СП II-104-97 Инженерные изыскания для строительства, ПНИИС ГОССТРОЯ России 1998г. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. - Инструкции по топогеодезической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 1:500, изд. Г. Москва, 1982г. с поправками, утверждёнными ГУГК 09.09.1982г. - Инструкции о порядке контроля и приёмки топографо-геодезических и картографических работ ГУГК СССР, 1979г. - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, изд. 1989г. - Инструкция по составлению технических отчётов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах, М., Недра, 1971г. - Правила по технике безопасности на топогеодезических работах (ПТБ-88), Недра. 1991. В составе геодезических работ: - Привязочные работы; - Создание съёмочного обоснования; - Топографическая съёмка М 1:500; - Камеральная обработка материалов полевых работ; - Изготовление попланшетных копий топографического плана. На инженерно-топографический план должны быть нанесены все существующие надземные и подземные сооружения (коммуникации), Планово-высотную съёмочную сеть построить проложением теодолитных и нивелирных ходов (также допускается проложение тригонометрических ходов) или с применением GNSS приёмников с привязкой к определяемым пунктам опорной геодезической сети 2-го разряда, нивелирования IV-го класса (полученным с применением GNSS приёмников), а также (или) пунктам Государственной геодезической сети. Отчёты о выполненных инженерных изысканиях предоставить на бумажных (3 экз.) и электронных носителях (pdf, Word, dwg, FBK) в сроки согласно контракта, по составу в соответствии с данным техническим заданием, контрактом, нормами СНиП, соответствующие конечной цели их использования в качестве инженерных изысканий для проектирования и строительства сооружений на объекте: «Проект планировки и проект межевания территории II очереди строительства МКР-5 в границах: ул. Автодорожная, ул. Некрасова, ул. Проектная 2, МКР-5 города Усть-Катава, Челябинской области под жилищное строительство блокированного, усадебного и коттеджного типа». Состав проекта планировки и проекта межевания территории II очереди строительства МКР-5 в границах: ул. Автодорожная, ул. Некрасова, ул. Проектная 2, МКР-5 города Усть-Катава, Челябинской области под жилищное строительство блокированного, усадебного и коттеджного типа выполнить в соответствии со статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: Основная часть проекта: - чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: - красные линии; - линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Иных объектов капитального строительства; - текстовая часть (положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории); Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат: - схему расположения элемента планировочной структуры; - схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; - схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; - схему границ зон с особыми условиями использования территорий; -схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; -иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории; Графическую часть выполнить на топографической съемке в масштабе 1:2000. Пояснительная записка, содержит описание и обоснование положений, касающихся: -определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; -защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; -иных вопросов планировки территории; Проект межевания: -включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: -красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; -линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; -границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; -границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов. В проекте межевания территории также должны быть указаны: - площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей; - образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; - вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки. Графический материал документации выполнить в М 1:2000, чертежи в формате *.pdf, текстовые документы в формате *.pdf. модель в универсальном электронном формате для последующего трёхмерного проектироования |
| 9 | Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для подготовки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работ | Предоставление исходной информации осуществляется заказчиком в течение 10 дней с момента заключения Контракта. Выполнение топогеодезических изысканий осуществляется подрядчиком в течении 14 дней после заключения Контракта, после чего Подрядчик осуществляет выполнение проекта планировки и проекта межевания в течение 45 дней. Итого: срок выполнения работ составляет 60 дней. |
| 10 | Порядок рассмотрения, обсуждения градостроительной документации с заказчиком | Согласно статье 46 Градостроительного Кодекса РФ разработанный проект предоставить на рассмотрение и согласование администрации Усть-Катавского городского округа для проведения публичных слушаний и представления на утверждение главе Усть-Катавского городского округа |
| 11 | Иные требования и условия | Отчёты о выполненных инженерных изысканиях предоставить на бумажных (3 экз.) и 2 экземпляра в электронном виде на электронных носителях на (pdf, Word, dwg, FBK) диске CD-R¦RW. Выдать проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде на диске CD-R¦RW: модель в универсальном электронном формате для последующего трёхмерного проектирования, чертежи в формате *.pdf, текстовые документы в формате *.pdf. |

Заместитель главы Усть-Катавского

городского округа – начальник

управления имущественных и

земельных отношений                                                                                             К.А. Самарин

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства  администрации

Усть-Катавского городского округа                                                                      Ю.А. Биева